ОКБ-0,22-2…16Т 7 кН.

Данная конструкция кабеля  состоит  из  центральной модульной трубки, внутри которой расположены оптические волокна. Модульная трубка  заполнена гидрофобным заполнителем. Поверх оптической трубки наложен повив из стальных оцинкованных проволок. Защитная оболочка – полиэтилен высокой плотности.

Кабель ОКБ – Т предназначен для прокладки ручным или механизированным способом в грунты 1-3 групп, в кабельной канализации, трубах, блоках и коллекторах при наличии особо высоких требований по механической устойчивости.

Основные технические характеристики кабеля:

| Общее количество оптических волокон в кабеле, шт | 2-16 |
| --- | --- |
| Растягивающее усилие; кН | 7 |
| Диаметр кабеля; мм | 9,9 |
| Масса 1 км кабеля, кг/км | 156 |

# Основные механические и климатические свойства

| Максимально допустимое раздавливающее усилие | не менее 4 кН/100мм |
| --- | --- |
| Стойкость к ударной нагрузке | не менее 10 Дж |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 20 x D кабеля |
| Диапазон рабочей температуры | от -40 oC до +60 oC |
| Диапазон температуры транспортировки и хранения | от -50 oC до +50 oC |
| Диапазон температуры во время прокладки | от -30 oC до +50 oC |
| Устойчивость к циклической смене температур (-40С…+60С) | Прирост не более 0,05 дБ/км |

Изготовитель гарантирует соответствие оптических кабелей требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ТУ и эксплуатационной документации.

Расцветка оптических волокон:  2…16

# Text boxes

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| синий | оранжевый | зеленый | коричневый | серый | белый | красный | черный | желтый | фиолетовый | розовый | бирюзовый |
| 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| синий с черным штрихом | оранжевый с черным штрихом | зеленый с черным штрихом | коричневый с черным штрихом |  |